## Slide 1
ĐIỆN TỬ SỐ
Chủ biên: Đặng Hùng Việt
Digital Electronics

## Slide 2: GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
Thời lượng: 60 tiết
Lý thuyết: 30 tiết
Bài tập: 10 tiết
Thực hành/thí nghiệm: 20 tiết
Điểm chuyên cần:
  Đi học đầy đủ, đúng giờ
  Tham gia xây dựng bài
  Ý thức khi tham gia học tập
Hình thức kiểm tra giữa kỳ: Thi viết
Hình thức thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm
Hoàn thành tối thiểu 3/5 bài thực hành mới được thi
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
TỔNG THỜI LƯỢNG: 03 TÍN CHỈ

## Slide 3: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguyễn Thúy Vân, “Kỹ thuật số”, NXB Khoa hoc và Kỹ thuật, 2008
Trần Thị Thúy Hà, Đỗ Mạnh Hà “Giáo trình Điện tử số”, NXB Thông tin và Truyền thông, 2009
“Thiết kế logic số”, Bộ môn kỹ thuật xung, số, vi xử lý – Khoa Vô tuyến điện tử - Học viện KTQS, 2011
Anil K. Maini “Digital Electronics Principles, Devices and Applications”, John Wiley & Sons, Ltd, 2007

## Slide 4
NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA
Chương 2: ĐẠI SỐ BOOLE VÀ CÁC CỔNG LOGIC
Chương 3: MẠCH LOGIC TỔ HỢP
Chương 4: MẠCH DÃY
Chương 5: VI MẠCH TÍCH HỢP LẬP TRÌNH ĐƯỢC VÀ ỨNG DỤNG
Thực hành: - Mô phỏng mạch điện tử số bằng phần mềm Proteus
- Thực hiện tại phòng máy

## Slide 5
HỆ THỐNG ĐẾM VÀ MÃ HÓA
Chương 1

## Slide 6: MỤC TIÊU
Biểu diễn và thực hiện được các phép toán số học trong các hệ đếm
Chuyển đổi được giữa các hệ đếm
Biểu diễn và thực hiện được các phép toán với số nhị phân có dấu
Hiểu được một số mã nhị phân thông dụng

## Slide 7: NỘI DUNG
1.1. Tín hiệu số
1.2. Hệ thống đếm
1.3. Mã hóa nhị phân

## Slide 8: 1.1.1. Tín hiệu số
Mức logic 1 (High): điện áp từ 2V - 5V
Mức logic 0 (Low): điện áp từ 0V - 0.8V

## Slide 9: 1.1.2. Chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu digital
t
x(t)
111
110
101
100
011
010
001
000
Xs(t)
t
TS
XS(t)
t
fS=1/TS ≥ 2fmax
Xs(t)
t
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 10: 1.2. Hệ thống đếm
Hệ đếm cơ số 10
Hệ đếm cơ số 2 (Nhị phân, Binary system)
Hệ đếm cơ số 8 (Bát phân, Octan system)
Hệ đếm cơ số 16 (Thập lục phân, Hexadecimal system)
1.2.1. Các hệ đếm thông dụng

## Slide 11: 1.2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm (1)
Đổi từ cơ số q sang cơ số 10
Ví dụ:

## Slide 12
Đổi từ cơ số 10 sang cơ số q
Thực hiện đổi phần nguyên riêng, phần lẻ riêng
1.2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm (2)

## Slide 13
Đổi từ cơ số 10 sang cơ số q
1.2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm (3)

## Slide 14
Đổi từ cơ số q sang cơ số q’
1.2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm (4)

## Slide 15: 1.2.3. Các phép toán số học (không dấu) trong hệ nhị phân
Phép cộng
Phép trừ
Phép nhân
Phép chia

## Slide 16
Mã hóa dấu: dùng một bit (mã hóa một cột dấu) hoặc 2 bit (mã hóa 2 cột dấu) đứng trước các bit định trị để biểu diễn dấu.
Thí dụ:
‘0’: mã hóa dấu dương; ‘1’: mã hóa dấu âm – mã hóa một cột dấu, hoặc
‘00’: mã hóa dấu dương; ‘11’: mã hóa dấu âm – mã hóa 2 cột dấu.
1.2.4. Các phép toán số học (có dấu) trong hệ nhị phân (1)
1. Biểu diễn số nhị phân có dấu

## Slide 17
Thí dụ:
Số +5 biểu diễn dưới dạng bù 1: 0. 0101 ( mã 1 cột dấu, 4 bit định trị).
Số - 5 biểu diễn dưới dạng bù 1: 1. 1010 ( mã 1 cột dấu, 4 bit định trị).
Số bù 1: Giữ nguyên bít dấu. Số dương các bit định trị giữ nguyên, số âm các bit định trị đảo ngược.
Số bù 2: Giữ nguyên bit dấu. Số dương các bit định trị giữ nguyên, số âm bằng số bù 1 cộng 1.
Thí dụ:
Số +5 biểu diễn dưới dạng bù 1: 0. 0101 ( mã 1 cột dấu, 4 bit định trị).
Số - 5 biểu diễn dưới dạng bù 1: 1. 1011 ( mã 1 cột dấu, 4 bit định trị).
1.2.4. Các phép toán số học (có dấu) trong hệ nhị phân (2)
1. Biểu diễn số nhị phân có dấu

## Slide 18
Phép toán cộng các số nhị phân có dấu
Cộng 2 số có dấu dưới dạng bù 1:
+ Chuyển các số sang dạng mã bù 1
+ Cộng như cộng các số nhị phân thông thường (cộng cả bit dấu)
+ Nếu có nhớ ở bit cao nhất thì được cộng vào kết quả.
Lưu ý: Kết quả ở dạng mã bù 1, do vậy phải chuyển về mã nhị phân có dấu.
Cộng 2 số có dấu dưới dạng bù 2:
+ Chuyển các số sang dạng mã bù 2
+ Cộng như cộng các số nhị phân thông thường (cộng cả bit dấu)
+ Nếu có nhớ ở bit cao nhất thì bỏ đi.
Lưu ý: Kết quả ở dạng mã bù 2, do vậy phải chuyển về mã nhị phân có dấu.
1.2.4. Các phép toán số học (có dấu) trong hệ nhị phân (2)

## Slide 19: Ví dụ cộng các số có dấu
Ví dụ 1: thực hiện phép toán 3+5 (sử dụng mã bù 1)
+ 3 = 0. 0011 (mã bù 1 của +3)
+ 5 = 0. 0101 (mã bù 1 của +5)
tổng = 0. 1000 (ở dạng mã bù 1)
kết quả = + 8
Ví dụ 2: thực hiện phép toán 3-5 (sử dụng mã bù 1)
+ 3 = 0. 0011 (mã bù 1 của + 3)
- 5 = 1. 1010 (mã bù 1 của - 5)
tổng = 1. 1101 (ở dạng mã bù 1)
kết quả = - 2
Nhị phân = + 1000
Nhị phân = - 0010

## Slide 20: Ví dụ cộng các số có dấu
Ví dụ 3: thực hiện phép toán:
(-6) + (-7) (sử dụng mã bù 1)
- 6 = 1. 1001 (mã bù 1 của -6)
- 7 = 1. 1000 (mã bù 1 của -7)
tổng = 1 1. 0001
kết quả = - 13
Nhị phân = - 1101
1
1.0010 (mã bù 1)
Ví dụ 4 : thực hiện phép toán:
9 + 7 (sử dụng mã bù 1)
+9 = 0. 1001 (mã bù 1 của +9)
+7 = 0. 0111 (mã bù 1 của +7)
tổng = 1 . 0000 (mã bù 1)
kết quả = - 15 ?
Nhị phân = - 1111

## Slide 21: 1.3. Mã hóa nhị phân (1)
1.3.1. Mã hóa?
- Mã hóa là gán một ký hiệu cho một đối tượng để thuận tiện cho việc thực hiện một yêu cầu cụ thể nào đó.
- Một cách toán học, mã hóa là một phép áp một đôi một từ một tập hợp nguồn vào một tập hợp khác gọi là tập hợp đích.
A
B
C
001
010
011

## Slide 22: 1.3. Mã hóa nhị phân (2)
    1.3.2. Mã BCD (Binary coded Decimal)
- Mã BCD dùng số nhị phân 4 bit có giá trị tương tương thay thế cho số hạng trong hệ đếm thập phân.
Thí dụ: Số 62510 có mã BCD là 0110 0010 0101.
- Mã BCD được dùng nhiều cho việc thiết kế mạch điện tử đọc các số BCD và hiển thị ra bằng đèn 7 đoạn (led hoặc LCD).

## Slide 23: 1.3. Mã hóa nhị phân (3)
    1.3.4. Mã GRAY
- Mã Gray hay còn gọi là mã cách khoảng đơn vị (Hai tổ hợp mã liên tiếp chỉ khác nhau một 1 bit)
- Mã Gray được dùng để tối giản hàm logic.
- Ngoài ra, mã Gray còn được gọi là mã phản chiếu (do tính đối xứng của các số hạng trong tập hợp mã, giống như phản chiếu qua gương)
    1.3.3. Mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

## Slide 24: 1.3. Mã hóa nhị phân (4)
    1.3.4. Mã GRAY
-Thiết lập mã Gray bằng cách dựa vào tính đối xứng

## Slide 25
ĐẠI SỐ BOOLE VÀ CỔNG LOGIC
Chương 2

## Slide 26: MỤC TIÊU
Sử dụng các định lý tính chất của đại số Boole để biến đổi, rút gọn hàm logic
Thực hiện được việc tối thiểu hàm logic bằng bảng Karnaugh
Hiểu được cấu trúc, chức năng của các công logic

## Slide 27: NỘI DUNG
2.1. Các phép toán logic cơ bản
2.2. Các định lý, tính chất của đại số Boole
2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic
2.4. Tối thiểu hàm logic
2.5. Cổng logic

## Slide 28: 2.1. Các phép toán logic cơ bản
Các phép toán logic cơ bản:
  - Phép Và - "AND"
  - Phép Hoặc - "OR"
  - Phép Đảo - "NOT"
Các phép toán mở rộng:

## Slide 29: 2.2. Các định lý, tính chất của đại số Boole (1)
Tồn tại phần tử trung tính duy nhất trong phép toán AND và OR
  Phép AND là 1: A . 1 = A
  Phép OR là 0: A + 0 = A
Tính chất giao hoán
  A.B = B.A
  A + B = B + A
Tính chất kết hợp
  (A.B).C = A.(B.C) = A.B.C
  (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C
Tính chất phân phối
  (A + B).C = A.C + B.C
  (A.B) + C = (A + C).(B + C)

## Slide 30: 2.2. Các định lý, tính chất của đại số Boole (2)
  A.A.A. … .A = A
  A+A+A+ …+A = A
  + đối ngẫu với .
  0 đối ngẫu với 1
Ví dụ:
  (A + B).C = A.C + B.C  (A.B) + C = (A + C).(B + C)
Phép bù
  Tính chất không số mũ, không hệ số
Đối ngẫu

## Slide 31: 2.2. Các định lý, tính chất của đại số Boole (3)
Định lý DeMorgan
  - Đảo của một “tổng” bằng “tích” các đảo thành phần
  - Đảo của một “tích” bằng “tổng” các đảo thành phần
  - Tổng quát:

## Slide 32: 2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (1)
  Biến logic: là 1 đại lượng có thể biểu diễn bằng 1 ký hiệu nào đó, về mặt giá trị chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1.
2.3.1. Khái niệm biến, hàm logic
  Hàm logic: là biểu diễn của nhóm các biến logic, liên hệ với nhau thông qua các phép toán logic, về mặt giá trị cũng lấy giá trị 0 hoặc 1.

## Slide 33: 2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (2)
  - Ký hiệu phép Và ( AND): .
2.3.2. Phương pháp biểu diễn hàm logic
  Ví dụ:
  F = A AND B hay F = A.B
  - Ký hiệu phép Đảo (NOT): 
  - Ký hiệu phép Hoặc (OR): +
Dùng biểu thức đại số:

## Slide 34: 2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (3)
  - Dùng để mô tả sự phụ thuộc của đáp ứng ra vào các tín hiệu vào của mạch logic
Dùng bảng trạng thái (bảng chức năng)
  - Bảng trạng thái biểu diễn 1 hàm logic n biến có:
    (n+1) cột:
      n cột đầu tương ứng với n biến
      cột còn lại tương ứng với giá trị của hàm
    2n + 1) hàng:
      Hàng đầu tiên biểu diễn tên biến, hàm.
      2n hàng còn lại tương ứng với 2n giá trị tổ hợp biến
2.3.2. Phương pháp biểu diễn hàm logic

## Slide 35: 2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (4)
  - Trong đó, mỗi ô trên bảng tương ứng với 1 dòng của bảng trạng thái.
0 1
1 1
0 1
0
1
A
B
F
Dùng bảng Karnaugh
  - Đây là cách biểu diễn tương đương của bảng trạng thái.
  Ví dụ: F= A OR B
  - Tọa độ của ô xác định giá trị của tổ hợp biến (viết theo mã gray).
  - Giá trị của hàm được ghi vào ô tương ứng.
2.3.2. Phương pháp biểu diễn hàm logic

## Slide 36: 2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (5)
  Là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của biến và hàm logic
Dùng giản đồ thời gian
  Ví dụ: F = A . B
2.3.2. Phương pháp biểu diễn hàm logic

## Slide 37: 2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (6)
Biểu diễn các hàm logic dưới dạng chính quy (dạng chuẩn)
- Một hàm logic thông thường được biểu diễn dưới 2 dạng:
+ Tuyển: dạng tổng các tích (SOP)
Ví dụ: f(a,b,c) = ab + abc + bc
+ Hội: dạng tích của các tổng (POS)
Ví dụ: f(a,b,c) = (a+b)(a+b+c)
- Một hàm logic được gọi là biểu diễn dưới dạng chính quy nếu mỗi số hạng của nó có đầy đủ các biến.
+ Tuyển chính quy: Ví dụ:
+ Hội chính quy: Ví dụ:
2.3.2. Phương pháp biểu diễn hàm logic

## Slide 38: Biểu diễn hàm logic dưới dạng số
A | B | C | F1 | F2
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
  Tuyển chính quy
  Hội chính quy
F1(A,B,C) = ∑(1,4,5,7)
F2(A,B,C) = ∏(0,3,5)
2.3. Hàm logic và các phương pháp biểu diễn hàm logic (7)
2.3.2. Phương pháp biểu diễn hàm logic

## Slide 39: 2.4. Tối thiểu hàm logic
Một hàm logic được gọi là tối thiểu hoá nếu như nó có số lượng số hạng ít nhất và số lượng biến ít nhất.
Mục đích của việc tối thiểu hoá: Mỗi hàm logic có thể được biểu diễn bằng các biểu thức logic khác nhau. Mỗi 1 biểu thức logic có một mạch thực hiện tương ứng với nó. Biểu thức logic càng đơn giản thì mạch thực hiện càng đơn giản.

## Slide 40
2.4. Tối thiểu hàm logic – Phương pháp đại số (1)

## Slide 41: Phương pháp nhóm số hạng
Thêm số hạng đã có vào biểu thức
2.4. Tối thiểu hàm logic – Phương pháp đại số (2)

## Slide 42: Loại bỏ số hạng thừa
Trong ví dụ sau, AC là số hạng thừa:
Tối thiểu hóa:
2.4. Tối thiểu hàm logic – Phương pháp đại số (3)

## Slide 43: Ví dụ tối thiểu hàm logic bằng đại số
=
Ví dụ 1: chứng minh biểu thức
Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức

## Slide 44
Quy tắc lập bìa Karnaugh:
  2 ô liền kề nhau chỉ sai khác nhau 1 giá trị của 1 biến (tương ứng với tổ hợp biến khác nhau 1 giá trị)
  Bìa Karnaugh có tính không gian
Bìa Karnaugh cho hàm 2, 3, 4 biến
2.4. Tối thiểu hàm logic – Sử dụng bảng Karnaugh (1)

## Slide 45: Quy tắc nhóm (dạng tuyển chính quy)
Nhóm 2n ô liền kề mà giá trị của hàm cùng bằng 1 lại với nhau sao cho:
  Số lượng các ô trong nhóm là lớn nhất có thể được,
  Đồng thời số lượng ô trong nhóm phải là lũy thừa của 2,
  Và hình dạng của nhóm phải là hình chữ nhật hoặc hình vuông
Nhóm có 2n ô  loại bỏ được n biến
Biến nào nhận được giá trị ngược nhau trong nhóm thì sẽ bị loại; biến nào nhận giá trị 1 - lấy dạng nguyên, nhận giá trị 0 – lấy dạng đảo
Các nhóm có thể trùng nhau một vài phần tử nhưng không được trùng hoàn toàn và phải nhóm hết các ô bằng 1
Số lượng nhóm chính bằng số lượng số hạng sau khi đã tối thiểu hóa (mỗi nhóm tương ứng với 1 số hạng). Kết quả được tổng các tích
2.4. Tối thiểu hàm logic – Sử dụng bảng Karnaugh (2)

## Slide 46: Ví dụ 1
BC A | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.4. Tối thiểu hàm logic – Sử dụng bảng Karnaugh (3)

## Slide 47: Trường hợp đặc biệt
- Nếu giá trị hàm không xác định tại một vài tổ hợp biến nào đó:
  - Kí hiệu các ô không xác định bằng dấu “-”
  - Không nhất thiết phải nhóm hết các ô “-”
  - Nhóm tối đa 2n ô “-” với các ô 1
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  | 1 | 1
01 | 1 | 1 |  | 
11 | - | - | - | -
10 |  |  | - | -
2.4. Tối thiểu hàm logic – Sử dụng bảng Karnaugh (4)

## Slide 48: Quy tắc nhóm (dạng hội chính quy)
Nhóm 2n ô liền kề mà giá trị của hàm cùng bằng 0 lại với nhau sao cho:
  Số lượng các ô trong nhóm là lớn nhất có thể được,
  Đồng thời số lượng ô trong nhóm phải là lũy thừa của 2,
  Và hình dạng của nhóm phải là hình chữ nhật hoặc hình vuông
Nhóm có 2n ô  loại bỏ được n biến
Biến nào nhận được giá trị ngược nhau trong nhóm thì sẽ bị loại; biến nào nhận giá trị 0 - lấy dạng nguyên, nhận giá trị 1 - lấy dạng đảo
Các nhóm có thể trùng nhau một vài phần tử nhưng không được trùng hoàn toàn và phải nhóm hết các ô bằng 0
Số lượng nhóm chính bằng số lượng số thừa số sau khi đã tối thiểu hóa (mỗi nhóm tương ứng với 1 số hạng). Kết quả được tích của các tổng.
2.4. Tối thiểu hàm logic – Sử dụng bảng Karnaugh (5)

## Slide 49: Ví dụ tối thiểu hàm logic bằng bảng Karnaugh
Ví dụ 1: Cho hàm F(X3,X2,X1,X0)=(0,4,5,7,8,11,12,15), không xác định tại (3,10,13)
=
+
+

## Slide 50
Có 3 phép toán logic cơ bản:
  VÀ (AND)
  HOẶC (OR)
  ĐẢO (NOT)
Phần tử logic cơ bản (mạch logic cơ bản, cổng logic) thực hiện phép toán logic cơ bản:
  Cổng VÀ (AND gate)
  Cổng HOẶC (OR gate)
  Cổng ĐẢO (NOT inverter)
Các mạch số đặc biệt khác: các cổng NAND, NOR, XOR, XNOR
1.5. Cổng logic

## Slide 51
  Bảng trạng thái:
A | B | out
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Chức năng:
  - Thực hiện phép toán logic VÀ (AND)
  - Đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào bằng 1
Cổng VÀ 2 đầu vào:
  Biểu thức: out = A . B
1.5. Cổng logic – cổng VÀ (AND)

## Slide 52
  Biểu thức: out = A + B
A | B | out
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Chức năng:
  Thực hiện phép toán logic HOẶC (OR)
  Đầu ra chỉ bằng 0 khi tất cả các đầu vào bằng 0
Cổng HOẶC 2 đầu vào:
  Bảng trạng thái:
1.5. Cổng logic – cổng HOẶC (OR)

## Slide 53
A | out
0 | 1
1 | 0
Chức năng:
  Thực hiện phép toán logic ĐẢO (NOT)
  Bảng trạng thái:
Cổng ĐẢO chỉ có 1 đầu vào:
1.5. Cổng logic – cổng ĐẢO (NOT)

## Slide 54
A | B | out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Chức năng:
  Thực hiện phép ĐẢO của phép toán logic VÀ
  Đầu ra chỉ bằng 0 khi tất cả các đầu vào bằng 1
Cổng VÀ ĐẢO 2 đầu vào:
  Bảng trạng thái:
1.5. Cổng logic – cổng VÀ ĐẢO (NAND)

## Slide 55
A | B | out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Chức năng:
  Thực hiện phép ĐẢO của phép toán logic HOẶC
  Đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào bằng 0
Cổng HOẶC ĐẢO 2 đầu vào:
  Bảng trạng thái:
1.5. Cổng logic – cổng HOẶC ĐẢO (NOR)

## Slide 56
A | B | out
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Chức năng:
  - Phép toán XOR - hay còn là phép cộng module 2)
  - Đầu ra chỉ bằng 0 khi tất cả các đầu vào giống nhau
Cổng XOR 2 đầu vào:
  Bảng trạng thái:
  Biểu thức:
1.5. Cổng logic – cổng cộng module 2 (XOR)

## Slide 57
A | B | out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Chức năng:
  - Thực hiện phép ĐẢO của phép toán XOR
  - Đầu ra chỉ bằng 1 khi tất cả các đầu vào giống nhau
Cổng XNOR 2 đầu vào:
  Bảng trạng thái:
  Biểu thức:
1.5. Cổng logic – cổng XNOR

## Slide 58: Ví dụ
Ví dụ: Cho hàm F(A,B,C,D)=(0,1,3,8,9,10,13), không xác định tại (4,7,11,12).
Rút gọn hàm bằng bảng Karnaugh.
Chỉ sử dụng cổng NAND 2 ngõ vào thiết kế mạch thực hiện chức năng của hàm.
+
+
+

## Slide 59: Ví dụ thiết kế mạch logic

## Slide 60
1.5. Cổng logic – Một số IC (AND)

## Slide 61
1.5. Cổng logic – Một số IC (OR)

## Slide 62
1.5. Cổng logic – Một số IC (NAND)

## Slide 63
1.5. Cổng logic – Một số IC (NOR)

## Slide 64
1.5. Cổng logic – Một số IC (XOR - XNOR)

## Slide 65
MẠCH LOGIC TỔ HỢP
Chương 3

## Slide 66: MỤC TIÊU
Thiết kế được mạch logic tổ hợp (xây dựng mạch tổ hợp từ yêu cầu bài toán)
Phân tích được mạch tổ hợp (từ sơ đồ mạch xác định được chức năng của mạch)
Hiểu chức năng và sử dụng được một số mạch tổ hợp thông dụng trong thực tế

## Slide 67: NỘI DUNG
3.3. Thiết kế mạch logic tổ hợp
3.1. Khái niệm
3.2. Phân tích mạch logic tổ hợp
3.4. Một số mạch tổ hợp thông dụng

## Slide 68: 3.1. Khái niệm mạch logic tổ hợp
Mạch tổ hợp tín hiệu ra chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào tại thời điểm hiện tại.
Mạch tổ hợp là hệ thống không có nhớ.
Mạch tổ hợp được thực hiện bằng những phần tử logic.

## Slide 69: 3.2. Phân tích mạch logic tổ hợp (1)
  - Đưa về dạng bảng giá trị thực (thông thường biểu thức (1) đưa về dạng tuyển chuẩn)
1. Nhiệm vụ của bài toán phân tích
  Xác định chức năng của một mạch tổ hợp cho trước (coi tín hiệu vào là dạng lý tưởng, các phần tử logic không có giữ chậm).
  2. Các bước thực hiện
  - Ký hiệu tất cả đầu vào ra của mọi phần tử logic Y=f(xi) i=1…n (1)
- Xuất phát từ đầu ra trở về đầu vào. Mỗi lần gặp ký hiệu đầu ra thì thay nó bằng chức năng của phần tử đó. Cứ làm như vậy cho tới đầu vào  được biểu thức đại số:

## Slide 70: 3.2. Phân tích mạch logic tổ hợp (2)
Ví dụ:
a
b
c
y
x1
x2
x3
x4
* Bảng trạng thái
x1 | x2 | x3 | x4 | y
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 71: Bài tập phân tích mạch tổ hợp
Cho sơ đồ mạch như hình vẽ. Lập bảng trạng thái của mạch.
x1
x2
x3
A | B | C | D | X
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 72: 3.3. Thiết kế mạch logic tổ hợp – Các bước thực hiện
  - Phát biểu bài toán
  - Xác định số biến ngõ vào và số biến ngõ ra.
  - Thành lập bảng chức năng (bảng giá trị thực) chỉ rõ mối quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra.
  - Tìm biểu thức rút gọn của từng ngõ ra phụ thuộc vào các biến ngõ vào
  - Biến đổi về dạng cần thiết (nếu yếu cầu)
  - Thực hiện sơ đồ logic.

## Slide 73: 3.2. Phân tích mạch logic tổ hợp – Ví dụ (1)
  Thiết kế mạch tổ hợp có 3 ngõ vào X,Y,Z; và 2 ngõ ra F,G.
  Ngõ ra F là 1 nếu như 3 ngõ vào có số bit 1 nhiều hơn số bit 0, ngược lại F=0.
  Ngõ ra G là 1 nếu như giá trị nhị phân của 3 ngõ vào lớn hơn 1 và nhỏ hơn 6, ngược lại G=0.

## Slide 74: 3.2. Phân tích mạch logic tổ hợp – Ví dụ (2)
X | Y | Z | F | G
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
F = XZ + XY + YZ

## Slide 75: Bài tập thiết kế mạch tổ hợp
Bài tập 1: Thiết kế một hệ thống có 4 ngõ vào A,B,C,D và một ngõ ra F. Ngõ ra F = 1 khi A=B=1 hoặc C=D=1; F = 0 đối với các tổ hợp biến còn lại.
Bài tập 2: Chỉ sử dụng cổng NAND thiết kế mạch tổ hợp có 4 ngõ vào A, B, C, D và một ngõ ra F. Ngõ ra F = 1 khi số thập phân tương ứng với ABCD (với A là MSB) chia hết cho 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7; F = 0 đối với các tổ hợp biến còn lại.

## Slide 76: 2.4. Một số mạch tổ hợp thông dụng
Mạch mã hóa
Mạch chuyển mã
Mạch giải mã
Mạch dồn kênh (MUX)
Mạch phân kênh (DEMUX)
Mạch cộng
Mạch so sánh

## Slide 77: mạch mã hóa (1)
Mạch mã hóa ưu tiên 4 đường sang 2 đường
X3 | X2 | X1 | X0 | Y2 | Y1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | - | 0 | 1
0 | 1 | - | - | 1 | 0
1 | - | - | - | 1 | 1
- Sơ đồ mô phỏng:
- Bảng trạng thái:
X0 trong bảng trạng thái không ảnh hưởng tới kết quả nên ta chỉ vẽ bảng Karnaugh cho 3 biến X3, X2 và X1

## Slide 78: Mạch mã hóa (2)
Mạch mã hóa 4 đường sang 2 đường
X3 | X2 | X1 | X0 | Y2 | Y1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
- Mạch:
- Bảng trạng thái:

## Slide 79: Mạch mã hóa (3)
Khảo sát IC mã hóa 74148.
Trạng thái | Ngõ vào |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngõ ra |  |  |  | 
 | Ei | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | A2 | A1 | A0 | GS | Eo
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 80: Mạch chuyển mã (1)
Nhị phân  Gray
x3
x2
x1
x0
y3
y2
y1
y0
x3 | x2 | x1 | x0 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
+ Phương trình logic
+ Sơ đồ mô phỏng
Mạch chuyển mã nhị phân Gray
+ Bảng trạng thái

## Slide 81: Mạch chuyển mã (2)
Mạch chuyển mã BCD  7 đoạn
Sơ đồ mô phỏng

## Slide 82: Mạch giải mã 74LS138
A
1
B
2
C
3
G1
6
G2A
4
G2B
5
Y0
15
Y1
14
Y2
13
Y3
12
Y4
11
Y5
10
Y6
9
Y7
7
74LS138

## Slide 83: Mạch giải mã 74LS138 – Ví dụ thiết kế mạch tổ hợp (1)
Ví dụ1: Cho sơ đồ mạch. Thiết kế lại hàm chỉ sử dụng các cổng logic
X3 | X2 | X1 | X0 | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
F=1 khi hoặc Y1=0, hoặc, Y3=0, hoặc Y5=0
Y1=0 khi CBA=001
CBA=001 khi X3X2X1X0=1001, 1010, 1011
Y3=0 khi X3X2X1X0=1101, 1110, 1111
Y5=0 khi X3X2X1X0=0001, 0010, 0011

## Slide 84: Mạch giải mã 74LS138 – Ví dụ thiết kế mạch tổ hợp (2)
Bảng Karmaugh

## Slide 85: Bài tập thiết kế mạch tổ hợp sử dụng mạch giải mã 74LS138
Ví dụ 2: Thực hiện hàm sau bằng IC 74LS138 và các cổng cần thiết
Sử dụng Bảng Karnaugh có:

## Slide 86: 4. Mạch dồn kênh - MUX (1)
Cấu trúc chung
X0
X1
...
X2n-1
Cn-1 ... C0
Y
Cn-1 | Cn-2 | ... | C1 | C0 | Y
0 | 0 | ... | 0 | 0 | X0
0 | 0 | ... | 0 | 1 | X1
 |  | . . . |  |  | 
1 | 1 | ... | 1 | 0 | Xn-2
1 | 1 | ... | 1 | 1 | Xn-2

## Slide 87: 4. Mạch dồn kênh - MUX (2)
X3
6
X2
4
X1
5
X0
3
B
9
A
7
EN
14
Z
2
10174
IC 10174 (MUX 41)
Sơ đồ
Bảng trạng thái

## Slide 88: 4. Mạch dồn kênh - MUX (3)
Sơ đồ
Bảng trạng thái
IC 10164 (MUX 81)

## Slide 89: 4. Mạch dồn kênh – Ví dụ 1: Thiết kế mạch tổ hợp (1)
Ví dụ 1: Cho sơ đồ mạch tổ hợp có 4 đầu vào A,B,C,D và một đầu ra Y (Hình vẽ). Thiết kế lại mạch chỉ sử dụng các cổng logic.
A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
Bảng trạng thái:

## Slide 90: 4. Mạch dồn kênh – Ví dụ 1: Thiết kế mạch tổ hợp (2)
Rút gọn bằng bảng Karnaugh
+
+

## Slide 91: 4. Mạch dồn kênh – Ví dụ 2: Thiết kế mạch tổ hợp (2)
Ví dụ 2: Thiết kế lại mạch sử dụng mạch MUX (4→1) và cổng logic (nếu cần)
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 92: Bài tập thiết kế mạch tổ hợp sử dụng mạch dồn kênh
Bài tập: Cho hàm. Thiết kế mạch bằng Mux 8 sang 1

## Slide 93: 5. Mạch phân kênh -DEMUX
Cấu trúc chung

## Slide 94: 6. Mạch cộng (1)
Mạch cộng bán tổng.
Bảng trạng thái
Hàm ra:
Sơ đồ mạch:

## Slide 95: 6. Mạch cộng (2)
Bộ cộng đầy đủ.
Bảng trạng thái:
Hàm ra:
Sơ đồ mạch:

## Slide 96: 6. Mạch cộng (3)
Bộ cộng nhiều bit

## Slide 97: 7. Mạch so sánh (1)
Mạch so sánh 1 bit
Hàm ra:
f(ai<bi) =
f(ai=bi)=
f(ai>bi)=

## Slide 98: 7. Mạch so sánh (2)
Mạch so sánh nhiều bit
Hàm ra:
f(A=B)=
f(A>B)=

## Slide 99
MẠCH DÃY
Chương 3

## Slide 100: MỤC TIÊU
Hiểu được mạch dãy là gì, mô hình toán học và ứng dụng của mạch dãy
Thiết kế được mạch dãy (xây dựng mạch dãy từ yêu cầu bài toán)
Phân tích được mạch dãy (từ sơ đồ mạch xác định được chức năng của mạch)

## Slide 101: NỘI DUNG
4.1. Khái niệm mạch dãy
4.2. Mô hình toán học của mạch dãy
4.3. Biểu diễn mạch dãy
4.4. Phần tử nhớ (Trigger)
4.5. Thiết kế mạch dãy
4.6. Phân tích mạch dãy

## Slide 102: 4.1. Khái niệm mạch dãy
Hệ dãy tín hiệu ra không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào tại thời điểm hiện tại mà còn phụ thuộc vào trạng thái trước.
Để thực hiện được hệ dãy, nhất thiết phải có phần tử nhớ. Ngoài ra còn có thể có các phần tử logic cơ bản.
Hệ dãy đồng bộ: khi làm việc cần có 1 tín hiệu dồng bộ để giữ nhịp cho toàn bộ hệ hoạt động.
Hệ dãy không đồng bộ: không cần tín hiệu đề giữ nhịp chung cho toàn bộ hệ hoạt động.
Hệ dãy đồng bộ nhanh hơn hệ dãy không đồng bộ, tuy nhiên lại có thiết kế phức tạp hơn.

## Slide 103: 4.2. Mô hình toán học của mạch dãy
S, f, g
X
Z
Hệ dãy được biểu diễn thông qua 5 tham số:
Mealy
X
Z
(Z phụ thuộc trực tiếp vào x)
Moore
X
Z
(z không phụ thuộc trực tiếp vào x)
  - X: Là tập không trống, hữu hạn tín hiệu vào. X=(x1,x2,…,xn)
  - S: Là tập không trống, hữu hạn các trạng thái bên trong. S=(s1,s2,…,sp)
  - Z: Là tập không trống, hữu hạn các đáp ứng ra. Z=(z1,z2,…,zm) – Chỉ lấy 2 giá trị (0,1)
  - f: Hàm chuyển đổi trạng thái.
  g: Hàm ra
Có 2 loại mô hình: Mealy và Moore

## Slide 104: 4.3. Biểu diễn mạch dãy (1)
Biểu diễn bằng bảng chức năng
xi si | s(t+1) |  |  |  | Z |  | 
 | x1 | x2 | … | xn | x1 | … | xn
s1 | f(s1,x1) | f(s1,x2) | … | f(s1,xn) | g(s1,x1) | … | g(s1,xn)
s2 | f(s2,x1) | f(s2,x2) | … | f(s2,xn) | g(s2,x1) | … | g(s2,xn)
….. |  |  |  |  |  |  | 
sp | f(sp,x1) | f(sp,x2) | … | f(sp,xn) | g(sp,x1) | … | g(sp,xn)
Khu TT trước đó | Khu vực trạng thai tiếp theo (trạng thái mới sinh ra |  |  |  | Khu đáp ứng ra |  | 
Mô hình Mealy
xi si | S(t+1) |  |  |  | Z
 | x1 | x2 | … | xn | 
s1 | f(s1,x1) | f(s1,x2) | … | f(s1,xn) | g(s1)
s2 | f(s2,x1) | f(s2,x2) | … | f(s2,xn) | g(s2)
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
sp | f(sp,x1) | f(sp,x2) | … | f(sp,xn) | g(sp)
Khu TT trước đó | Khu vực trạng thai tiếp theo (trạng thái mới sinh ra |  |  |  | Khu đáp ứng ra
Mô hình Moore

## Slide 105: 4.3. Biểu diễn mạch dãy (2)
Biểu diễn bằng đồ hình (Mealy)
si
Sj
xk/zm

## Slide 106: 4.3. Biểu diễn mạch dãy (3)
xk
Si/zi
Sj/zj
Biểu diễn bằng đồ hình (Moore)

## Slide 107: 4.4. Phần tử nhớ - Khái niệm
Trigger là phần tử có khả năng lưu trữ một trong hai giá trị 0 hoặc 1
Một trigger có thể làm việc theo 2 kiểu:
Các kiểu tác động của tín hiệu đồng bộ
Trigger không đồng bộ: đầu ra của trigger thay đổi chỉ phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào.
Trigger đồng bộ: đầu ra của trigge thay đổi phụ thuộc vào tín hiệu vào và tín hiệu đồng bộ.

## Slide 108: 4.4. Phần tử nhớ (RS-FF)
Bảng trạng thái
Bảng kích
xóa
Nhớ
Thiết lập
Không xác định
Thì kích
Muốn chuyển
R
S
Q
Q
CLK
PR
CLR

## Slide 109: 4.4. Phần tử nhớ (JK-FF)
Bảng trạng thái
Bảng kích
xóa
Nhớ
Thiết lập
Lật
Thì kích
Muốn chuyển
J
K
Q
Q
CLK
PR
CLR

## Slide 110: 4.4. Phần tử nhớ (D-FF)
q | Q | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Bảng trạng thái
Bảng kích
CLR
PR

## Slide 111: 4.4. Phần tử nhớ (T-FF)
q | Q | T
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Bảng trạng thái
Bảng kích
Nhớ
Lật

## Slide 112: 4.5. Thiết kế mạch dãy
  Phát biểu chức năng của mạch và biểu diễn lên một dạng biểu diễn chuẩn (bảng chuyển đổi trạng thái và đáp ứng ra, hoặc đồ hình trạng thái)
  Tối thiểu các trạng thái trong
  Mã hóa các trạng thái trong, tín hiệu vào, đáp ứng ra
  Xây dựng bảng kích
  Dẫn ra các phương trình kích và ngõ ra
  Thực hiện mạch

## Slide 113: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Tối thiểu các trạng thái trong (1)
Hai trạng thái tương đương.
Ví dụ:
Tìm các trạng thái tương đương
Nhóm các trạng thái tương đương tối đa
Nhóm các trạng thái tương đương
Một số khái niệm

## Slide 114: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Tối thiểu các trạng thái trong (2)
    Phương pháp phân nhóm tương đương
TT hiện tại | TT tiếp theo |  | Đầu ra | 
 | X=0 | X=1 | X=0 | X=1
A | G | F | 0 | 0
B | E | C | 0 | 1
C | G | G | 0 | 0
D | A | G | 1 | 0
E | B | A | 1 | 0
F | D | E | 0 | 1
G | H | E | 0 | 1
H | C | F | 1 | 0
P0= | (ABCDEFGH) |  |  | 
P1= | (AC) | (BFG) | (DEH) | 
 | GG | EDH | ABC | X=0
 | FG | CEE | GAF | X=1
P2= | (AC) | (B) (GF) | (DH) (E) | 
 | GG | DH | AC | X=0
 | FG | EE | GF | X=1
P3= | (AC) | (B) (GF) | (DH) (E) | 
TT hiện tại | TT tiếp theo |  | Đầu ra | 
 | X=0 | X=1 | X=0 | X=1
A | FG | F | 0 | 0
B | E | AC | 0 | 1
AC | FG | F | 0 | 0
D | A | FG | 1 | 0
E | B | A | 1 | 0
F | D | E | 0 | 1
FG | DH | E | 0 | 1
DH | AC | F | 1 | 0
TT hiện tại | TT tiếp theo |  | Đầu ra | 
 | X=0 | X=1 | X=0 | X=1
A | F | F | 0 | 0
B | E | A | 0 | 1
D | A | F | 1 | 0
E | B | A | 1 | 0
F | D | E | 0 | 1

## Slide 115: 5.5. Thiết kế mạch dãy – Tối thiểu các trạng thái trong (3)
    Bài tập: Tối thiểu các trạng thái trong (bằng phương pháp phân nhóm tương đương)
TT hiện tại | TT tiếp theo |  | Đầu ra | 
 | X=0 | X=1 | X=0 | X=1
A | D | H | 0 | 1
B | F | C | 1 | 1
C | D | F | 0 | 1
D | C | E | 0 | 1
E | C | D | 1 | 1
F | D | D | 1 | 1
G | D | C | 1 | 1
H | B | A | 1 | 1

## Slide 116: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Tối thiểu các trạng thái trong (4)
    Phương pháp dùng bảng tam giác
TT hiện tại | TT tiếp theo |  | Đầu ra | 
 | X=0 | X=1 | X=0 | X=1
A | D | H | 0 | 1
B | F | C | 1 | 1
C | D | F | 0 | 1
D | C | E | 0 | 1
E | C | D | 1 | 1
F | D | D | 1 | 1
G | D | C | 1 | 1
H | B | A | 1 | 1
B | x |  |  |  |  |  | 
C | FH | x |  |  |  |  | 
D | CD EH | x | EF |  |  |  | 
E | x | CF CD | x | x |  |  | 
F | x | DF CD | x | x | CD |  | 
G | x | DF | x | x | CD | CD | 
H | x | BF AC | x | x | BC DD | BD AD | BD AC
 | A | B | C | D | E | F | G
 |  |  | (DC) |  | (EF) (EG) | (FG) | 
 |  |  | (DC) |  | (EFG) |  | 
    Ví dụ 1: Tối thiểu các trạng thái trong

## Slide 117: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Tối thiểu các trạng thái trong (5)
    Ví dụ 2: Tối thiểu các trạng thái trong (sử dụng phương pháp dùng bảng tam giác)
t/h vào TT hiện tại | TT tiếp theo/đáp ứng ra |  |  | 
 | V1 | V2 | V3 | V4
A | A,0 | C,- | B,- | F,-
B | A,- | D,- | B,0 | C,-
C | A,- | D,- | E,- | C,1
D | A,- | D,0 | B,- | C,-
E | A,- | D,- | E,0 | C,-
F | A,- | D,- | E,- | F,0

## Slide 118: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Tối thiểu các trạng thái trong (6)
B | CD CF x |  |  |  | 
C | CD BE CF x | BE |  |  | 
D | CD CF x | v | BE |  | 
E | CD BE CF x | v | v | BE | 
F | CD BE | BE CF x | x | BE CF x | CF x
 | A | B | C | D | E
 | (AF) | (BC) (BD) (BE) | (CD) (CE) | (DE) | 
 |  |  | (CDE) |  | 
 |  |  | (BCDE) |  | 
Như vậy có 2 nhóm tương đương tối đa:
a=(AF); b=(BCDE)

## Slide 119: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Mã hóa các TT trong, tín hiệu vào/ra
+ Số bit mã hóa (m): được chọn sao cho 2m-1  n  2m (với n là số trạng thái)
x2x1 q | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0,0 | 1,- | 1,- | 0,0
1 | 0,- | 1,0 | 1,0 | 1,1
+ Gán trạng thái: là quá trình gán một từ mã (m bit) trong tổ hợp mã cho một trạng thái (tín hiệu vào/ra) sao cho mỗi trạng thái (tín hiệu vào/ra) tương ứng với một từ mã duy nhất.

## Slide 120: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Xây dựng bảng kích
x2x1 q | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0,0 | 1,- | 1,- | 0,0
1 | 0,- | 1,0 | 1,0 | 1,1
x2x1 q | RS |  |  |  | Z |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | -0 | 01 | 01 | -0 | 0 | - | - | 0
1 | 10 | 0- | 0- | 0- | - | 0 | 0 | 1

## Slide 121: 4.5. Thiết kế mạch dãy – Phương trình kích, sơ đồ mạch
5. Phương trình kích
6. Sơ đồ
x2x1 q | RS |  |  |  | Z |  |  | 
 | 00 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | - 0 | 0 1 | 0 1 | - 0 | 0 | - | - | 0
1 | 1 0 | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 | 0 | 1

## Slide 122: Ví dụ thiết kế mạch dãy (1)
Sử dụng JK-FF, thiết kế mạch dãy thực hiện bảng chức năng sau:

## Slide 123: Ví dụ thiết kế mạch dãy (2)
- Xác định nhóm các trạng thái tương đương:
- Bảng rút gọn các trạng thái trong:
x Trạng thái hiện tại | Trạng thái tiếp theo |  | Đáp ứng ra (Z) | 
 | x=0 | x=1 | x=0 | x=1
A | C | B | 1 | 0
B | E | C | 1 | 1
C | C | E | 1 | 0
E | C | C | 1 | 1
(A), (B), (CD), (EFG)

## Slide 124: Ví dụ thiết kế mạch dãy (3)
- Mã hóa các trạng thái trong:
Trạng thái | q2q1
A | 00
B | 01
C | 11
E | 10
có 4 trạng thái A, B, C, E do đó cần 2 bit để mã hóa, đặt:
x TT hiện tại q2q1 | TT tiếp theo Q2Q1 |  | Đáp ứng ra (Z) | 
 | x=0 | x=1 | x=0 | x=1
00 | 11 | 01 | 1 | 0
01 | 10 | 11 | 1 | 1
11 | 11 | 10 | 1 | 0
10 | 11 | 11 | 1 | 1
- Bảng mã hóa:

## Slide 125: Ví dụ thiết kế mạch dãy (4)
Bảng mã hóa
x TT hiện tại q2q1 | TT tiếp theo Q2Q1 |  | Đáp ứng ra (Z) | 
 | x=0 | x=1 | x=0 | x=1
00 | 11 | 01 | 1 | 0
01 | 10 | 11 | 1 | 1
11 | 11 | 10 | 1 | 0
10 | 11 | 11 | 1 | 1
Bảng kích của JK-FF
qQ | J K
0 0 | 0 -
0 1 | 1 -
1 0 | - 1
1 1 | - 0
Bảng kích
x q2q1 | J2K2 |  | J1K1 |  | Z | 
 | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 | x=0 | x=1
00 | 1 - | 0 - | 1 - | 1 - | 1 | 0
01 | 1 - | 1 - | - 1 | - 0 | 1 | 1
11 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | 1 | 0
10 | - 0 | - 0 | 1 - | 1 - | 1 | 1
- Xây dựng bảng kích:

## Slide 126: Ví dụ thiết kế mạch dãy (5)
- Phương trình kích, hàm ra: Sử dụng bảng Karnaugh ta có:
K2= 0
- Sơ đồ mạch:
J1 = 1

## Slide 127: Thiết kế bộ đếm không đồng bộ - cơ số 2n (1)
T0
T1
T2
T4
T5
T6
T7
T8
T3
Q1(A)
Q2(B)
Q3(C)
Clk
CBA= 000 001 010 011 100 101 110 111 000
Bộ đếm lên, cơ số 8

## Slide 128: Thiết kế bộ đếm không đồng bộ - cơ số 2n (2)
T0
T1
T2
T4
T5
T6
T7
T8
T3
Clk
CBA = 111 110 101 100 011 010 001 000
Bộ đếm xuống,
cơ số 8

## Slide 129: Thiết kế bộ đếm không đồng bộ - cơ số ≠ 2n (1)
Bộ đếm cơ số ≠ 2n được xây dựng trên cơ sở bộ đếm 2n
Clk | C | B | A | Số thập phân tương ứng
Xóa | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 2
3 | 0 | 1 | 1 | 3
4 | 1 | 0 | 0 | 4
5 | 0[1] | 0 | 0[1] | 0
Ví dụ: Xây dựng bộ đếm lên, không đồng bộ, cơ số 5.
- Bảng trạng thái:

## Slide 130: Thiết kế bộ đếm không đồng bộ - cơ số ≠ 2n (2)
Bộ đếm lên, không đồng bộ, cơ số 5
T0
T1
T2
T4
T5
T3
Q1(A)
Q2(B)
Q3(C)
Clk
CBA= 000 001 010 011 100 000 001
P=1 P=1 P=1 P=1 P=1 P=0 P=1

## Slide 131: Thiết kế bộ đếm đồng bộ
Là bộ đếm mà các trigger đều sử dụng chung nguồn xung clk.
Khi thiết kế bộ đếm, chỉ quan tâm đến trạng thái hiện tại và kế tiếp của trigger, mà không quan tâm đến kiểu tác động của xung clk.
Các bước thực hiện:
  Xác định số trigger.
  Xây dựng bảng chuyển đổi trạng thái hoạt động của mạch
  Xây dựng bảng kích
  Rút ra hàm kích
  Xây dựng mạch.

## Slide 132
Ví dụ thiết kế bộ đếm lên, đồng bộ, cơ số 5 (1)
Bảng kích
Bảng trạng thái

## Slide 133
J1=1 K1=1
J2=0 K2=0
J3=0 K3=1
J1=1 K1=1
J2=1 K2=1
J3=0 K3=1
J1=0 K1=1
J2=0 K2=0
J3=0 K3=1
J1=1 K1=1
J2=0 K2=0
J3=0 K3=1
J1=1 K1=1
J2=1 K2=1
J3=1 K3=1
T0
T1
T2
T4
T5
T3
Q1(A)
Q2(B)
Q3(C)
Clk
Ví dụ thiết kế bộ đếm lên, đồng bộ, cơ số 5 (1)

## Slide 134: 4.6. Phân tích mạch dãy (1)
Ví dụ: cho mạch
* Bước 1: Từ sơ đồ viết hệ phương trình kích, đáp ứng ra
J2 Q2
K2 Q2
x1
x2
z
J1 Q1
K1 Q1

## Slide 135: 4.6. Phân tích mạch dãy (2)
* Bước 2: Bảng kích (tính được từ hệ phương trình kích)
* Bước 3: Bảng mã hóa = Bảng kích + Bảng JK-FF
x2x1 Q2Q1 | J2 K2 |  |  |  | J1 K1 |  |  |  | z
 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 
0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0
0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0
1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1
x2x1 Q2Q1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | z
0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0
0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0
1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0
1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1
JK q | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 136: 4.6. Phân tích mạch dãy (3)
Trạng thái trong | Q2Q1 |  | Tín hiệu vào | x1x0 |  | Đáp ứng ra | Z
A | 00 |  | V0 | 00 |  | R0 | 0
B | 01 |  | V1 | 01 |  | R1 | 1
C | 11 |  | V2 | 11 |  |  | 
D | 10 |  | V3 | 10 |  |  | 
* Bước 4: Đặt:
* Bước 5: Bảng chức năng
T/h vào TT hiện tại | Trạng thái tiếp theo |  |  |  | Đáp ứng ra
 | V0 | V1 | V2 | V3 | 
A | C | A | A | C | R0
B | C | C | D | D | R0
C | C | C | B | B | R0
D | C | D | A | B | R1

## Slide 137
VI MẠCH TÍCH HỢP LẬP TRÌNH ĐƯỢC VÀ ỨNG DỤNG
Chương 5

## Slide 138: MỤC TIÊU
Hiểu được cấu trúc, tính năng và nguyên lý làm hoạt động của vi mạch tích hợp lập trình được.
Làm tiền đề để tiếp thu tốt kiến thức của các môn học tiếp theo (Thiết kế hệ thống số, Cơ sở thiết kế VLSI, Thiết kế vi mạch số)

## Slide 139: NỘI DUNG
5.1. Tổng quan PLD
5.2. Kiến trúc PLD

## Slide 140: 5.1. Tổng quan về PLD (1)
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Phân loại:
SPLD (Simple Programmable Logic Device): nhóm các IC khả trình PROM, PAL, PLA, GAL. Nhóm này chưa từ vài chục (PROM) đế vài trăm (PLA, GAL) cổng. Nhóm này sử dụng cấu trúc của bộ nhớ ROM để lưu cấu hình (vì vậy còn được gọi là Memory-Based PLD). Cấu trúc bao gồm một ma trận AND và một ma trận OR kết nối khả trình với nhau.
Cấu kiện logic khả trình (PLD) là một IC số mà người dùng có thể cấu hình để chúng có khả năng thực hiện các chức năng logic như mong muốn.
Đây là chip LSI có chứa một cấu trúc mà cho phép người thiết kế lập trình lại cấu hình để thực hiện một chức năng nào đó

## Slide 141: 5.1. Tổng quan về PLD (2)
CPLD (Complex Programmable Gate Array): là IC lập trình phức tạp thường được ghép từ nhiều SPLD trên một chip đơn. Số cổng tương đương của CPLD đạt từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn cổng.
FPGA (Field-Programmable Gate Array): là IC khả trình cấu trúc từ mảng các khối logic lập trình được. Nếu như đối với các PLD khác việc tái cấu trúc IC được thực hiện trong điều kiện của nhà máy sản xuất bán dẫn, quá trình này cần những mặt nạ cho quang khắc nên sử dụng lớp những PLD này được gọi chung bằng thuật ngữ Mask-Programmable Device. FPGA phân biệt chính với các loại trên ở khả năng tái cấu trúc IC bởi người dùng cuối hay chính là người lập trình IC.
5.1.2. Phân loại:

## Slide 142: 5.2. Kiến trúc PLD
Mọi hàm logic tổ hợp đều có thể biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc tuyển (dạng tổng của các tích đầy đủ), hoặc chuẩn tắc hội (dạng tích của các tổng đầy đủ). Hai cách biểu diễn này là hoàn toàn tương đương.
Nguyên lý này cho phép hiện thực hóa hệ hàm logic tổ hợp bằng cách ghép hai mảng ma trận AND và ma trận OR. Nếu một trong các mảng này có tính khả trình thì IC sẽ có tính khả trình.
Nguyên lý

## Slide 143: 5.2.1. SPLD (1)
Mảng AND cố định, mảng OR lập trình được
Mảng AND, các chấm (•) thể hiện kết nối cứng, tất cả các kết nối trên mỗi đường ngang sau đó được thực hiện phép logic AND, như vậy đầu ra của mỗi cổng AND được xác định tương ứng của các đầu vào. Ví dụ:
Các đầu ra Ti của mảng AND được đưa tới mảng OR, ở mảng này “X” biểu diễn kết nối lập trình được. Ở trạng thái chưa lập trình, các điểm nối đều là “X” tức là không kết nối.
PROM

## Slide 144: 5.2.1. SPLD (2)
Cấu trúc của PAL kế thừa cấu trúc của PROM, sử dụng hai mảng logic AND (lập trình được), mảng OR (gắn cứng).
Mỗi đầu ra của mảng OR được dẫn bởi khối logic Macrocell. Mỗi macrocell chứa 1 Flip-Flop, 02 bộ dồn kênh Mux(2→1), Mux(4→1). Đầu ra của Mux(2→1) đưa trả lại mảng AND thông qua cổng 3 trạng thái, thiết kế này cho kết quả đầu ra có thể sử dụng như một tham số đầu vào.
PAL

## Slide 145: 5.2.1. SPLD (3)
Đầu ra của macrocell thông qua cổng 3 trạng thái có thể lập trình được để nối với cổng giao tiếp của PAL.
Tín hiệu điều khiển của Mux(4→) có thể được lập trình để cho phép dẫn tín hiệu lần lượt qua các đầu vào 0,1,2,3 của Mux(4→) và gửi ra ngoài cổng giao tiếp IO, tùy thuộc vào cấu hình này mà tín hiệu tại IO có thể bị chặn (không gửi ra), dẫn trực tiếp từ mảng OR, thông qua thanh ghi Register.
Nhờ cấu trúc macrocell PAL có thể được sử dụng không những để thực hiện các hàm logic tổ hợp mà cả các hàm logic tuần tự.
Cấu trúc của macrocell

## Slide 146: 5.2.1. SPLD (4)
Cấu trúc PLA (Programable Logic Array) không khác nhiều so với cấu trúc của PAL. Tuy nhiên khả năng lập trình ở cả hai ma trận AND và OR. Nhờ cấu trúc đó PLA có khả năng lập trình linh động hơn, nhưng tốc độ của PLA thấp hơn nhiều so với PROM và PAL
PLA

## Slide 147: 5.2.2. CPLD
Function Block
CPLD thiết bị logic khả trình có mất độ logic cao hơn so với các SPLD.
CPLD gồm nhiều khối chức năng (Function Block) được kết nối với nhau thông qua một ma trận kết nối trung tâm (Interconnect Array)
Mỗi khối chức năng gồm các cổng AND, OR sắp xếp giống như PLA hoặc PAL, cho phép thực hiện các hàm logic tổ hợp và nhiều khối MC (Macrocell) có chứa các Trigger cho phép xây dựng mạch số tuần tự.
Phần lõi bên trong của CPLD được nối ra bên ngoài thông qua các khối I/O cho phép thiết lập chức năng cho các chân của IC (chân vào, chân ra hoặc chân vào/ra 2 chiều), ngoài ra còn có thể thiết lập các chân I/O này làm việc ở các mức logic khác nhau, có điện trở pull-up hoặc pull-down...

## Slide 148: 5.2.3. FPGA (1)
FPGA là công nghệ vi mạch tích hợp khả trình (PLD – Programmable Logic Device). Việc tái cấu trúc IC có thể được thực hiện bởi người dùng cuối, hay nói một cách khác là người lập trình IC có thể hiện thực hóa thiết kế của mình sử dụng FPGA mà không lệ thuộc vào một quy trình sản xuất hay cấu trúc phần cứng phức tạp nào trong nhà máy bán dẫn. Đây chính là một trong những đặc điểm làm FPGA trở thành một công nghệ IC khả trình được nghiên và cứu phát triển nhiều nhất hiện nay.
FPGA có khả năng tích hợp logic với mật độ cao với số cổng logic tương đương lên tới hàng trăm nghìn, hàng triệu cổng
Toàn bộ cấu hình của FPGA thường được lưu trong một bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (SRAM), quá trình tái cấu trúc được thực hiện bằng cách đọc thông tin từ RAM để lập trình lại các kết nối và chức năng logic trong IC.
Thiết kế trên FPGA thường được thực hiện bởi các ngôn ngữ HDL và hầu hết các dòng FPGA hiện tại hỗ trợ thiết kế theo hai ngôn ngữ chính là Verilog và VHDL
Giới thiệu

## Slide 149: 5.2.3. FPGA (2)
Cấu trúc tổng quan
FPGA được cấu thành từ các Logic Block được bố trí dưới dạng ma trận, chúng được nối với nhau thông qua hệ thống các kênh kết nối lập trình được Hệ thống này còn có nhiệm vụ kết nối với các cổng giao tiếp IO_PAD của FPGA
Chi tiết về kiến trúc và cách thức làm việc của FPGA sẽ được giới thiệu trong học phần “Thiết kế hệ thống số”

## Slide 150
ĐIỆN TỬ SỐ
Digital Electronics