## Slide 1: CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VÀ CƠ SỞ PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TƯƠNG TỰ
§1:Khái niệm chung về mạch điện tử
§2:Cơ sở phân tích mạch điện tương tự
§3:Các tham số và đặc tính cơ bản của Transistor

## Slide 2: §1:Khái niệm chung về mạch điện tử tương tự
Định nghĩa mạch điện tử: gồm tập hợp các linh kiện điện tử để gia công tín hiệu.

## Slide 3: Khái niệm chung về mạch điện tử(tiếp)
Tín hiệu:
  Tín hiệu tương tự
  Tín hiệu số
Phân loại:
Mạch tương tự
Mạch số
Mạch chuyển đổi tín hiệu ADC
Notes: Tín hiệu: là số đo điện áp, dòng điện của 1 quá trình.Sự thay đổi tín hiệu tạo ra các tin tức.Tín hiệu tương tự:là loại tín hiệu có hàm truyền biến thiên liên tục theo thời gian.Tín hiệu số: là loại tín hiệu có hàm truyền rời rạc hóa về thời gian và lượng tử hóa về mặt biên độ-2 trạng thái 0 và 1.

## Slide 4: §2:Cơ sở phân tích mạch tương tự
Mạch tuyến tính:
Tín hiệu có hàm truyền là đường thẳng
Dòng điện nút và nguyên lý xếp chồng điện áp

## Slide 5: Cơ sở phân tích mạch tương tự (tiếp)
Mạch phi tuyến:
  Mạch phi tuyến liên tục:
tín hiệu có hàm truyền tồn tại đạo hàm tại một điểm
Phương pháp phân tích chuỗi taylo
  Mạch phi tuyến không liên tục:
Tín hiệu có hàm truyền có ít nhất một điểm không liên tục
Phương pháp phân tích chuỗi FURIE

## Slide 6: §3:Các tham số và đặc tính cơ bản của Transistor
Phân loại:
Transistor lưỡng cực: gồm 2 loại hạt dẫn điện là điện tử mang điện tích âm và lỗ trống mang điện tích dương.
Transistor hiệu ứng trường( đơn cực): do 1 loại hạt dẫn điện là điện tử hoặc lỗ trống.

## Slide 7: §3.1:TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
Chế độ làm việc
Họ đặc tuyến
Các tham số chủ yếu
Các cách mắc

## Slide 8: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
Notes: C (Collector) có nhiệm vụ thu nhận tất cả các hạt dẫn từ phần phát E qua phần gốc B tới.
B (Base) là cực điều khiển dòng điện..
E (Emitter) là nguồn phát ra các hạt tải điện trong tranzito
giải thích kỹ hơn ở vật liệu linh kiện trang 28

## Slide 9: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC(tiếp)
Chế độ làm việc:
Ic ngắt<𝐼𝑐<𝐼𝑐 𝑏ã𝑜 ℎò𝑎

## Slide 10: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC(tiếp)
Các tham số chủ yếu
Tham số trở kháng Z
Tham số hỗn hợp H
Tham số dẫn nạp Y

## Slide 11: CÁC THAM SỐ CỦA TRANSISTOR(tiếp)
Tham số trở kháng Z: U=f(I)
  Trở kháng vào: ≈
  Trở kháng ra:
  Trở kháng ngược:
  Trở kháng phản hồi:

## Slide 12: CÁC THAM SỐ CỦA TRANSISTOR(tiếp)
Tham số hỗn hợp H:
  Trở kháng vào:
  Hệ số hồi tiếp điện áp:
  Hệ số khuếch đại dòng điện:
  Dẫn nạp ra: :

## Slide 13: CÁC THAM SỐ CỦA TRANSISTOR(tiếp)
Tham số dẫn nạp: I=f(U)
  Dẫn nạp trở kháng vào:
  Dẫn nạp trở kháng ra:
  Dẫn nạp ngược:
  Hố dẫn
Bấm để thêm nội dung

## Slide 14: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC(tiếp)
Họ đặc tuyến
  Đặc tuyến vào:
  Trong đó:;
  ;
  26mv(C=25)

## Slide 15: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC(tiếp)
Đặc tuyến ra:
Đặc tuyến truyền dẫn:

## Slide 16: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC(tiếp)
Các cách mắc
 | Mắc E chung | Mắc C chung | Mắc B chung
Tín hiệu vào ra | Ngược pha | Cùng pha | Ngược pha
Khuếch đại | U,I | I | U
 | Mắc E chung | Mắc C chung | Mắc B chung
Tín hiệu vào ra | Ngược pha | Cùng pha | Ngược pha
Khuếch đại | U,I | I | U

## Slide 17: §3.2:TRANSISTOR ĐƠN CỰC(TRƯỜNG)

## Slide 18: TRANSISTOR ĐƠN CỰC (FET)
FET
JFET
Kênh N
Kênh P
MOSFET
MOSFET cảm ứng
MOSFET có sẵn
Kênh N
Kênh P
Kênh N
Kênh P

## Slide 19: TRANSISTOR TRƯỜNG JFET
Cấu tạo JFET
  Cực nguồn S
  Cực cửa G
  Cực máng D

## Slide 20: TRANSISTOR TRƯỜNG FET
Nguyên lý hoạt động JFET:
Kênh N:
Kênh P:

## Slide 21: TRANSISTOR TRƯỜNG FET
Đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra

## Slide 22: TRANSISTOR TRƯỜNG JFET
Chế độ làm việc: JFET kênh N

## Slide 23: TRANSISTOR TRƯỜNG JFET
Các cách mắc:
 | S chung | D chung
Tín hiệu vào ra | Ngược pha | Đồng pha
Trở kháng | =∞ | 
Khuếch đại điện áp | µ<1 | µ>1
 | S chung | D chung
Tín hiệu vào ra | Ngược pha | Đồng pha
Trở kháng |  | 
Khuếch đại điện áp | µ<1 | µ>1

## Slide 24: TRANSISTOR TRƯỜNG FET
MOSFET liên tục (kênh có sẵn)
  Cấu tạo
  Nguyên lý hoạt động

## Slide 25: TRANSISTOR TRƯỜNG FET
MOSFET gián đoạn (kênh không có sẵn)
  Cấu tạo (MOSFET gián đoạn kênh P)
  Nguyên lý hoạt động

## Slide 26: TRANSISTOR TRƯỜNG
Họ đặc tuyến JFET VÀ MOSFET liên tục:
  Đặc tuyến ra:
  Đặc tuyến truyền đạt:

## Slide 27: TRANSISTOR TRƯỜNG FET
Họ đặc tuyến MOSFET gián đoạn:
  Đặc tuyến truyền đạt:;

## Slide 28: TRANSISTOR TRƯỜNG FET
Tham số trở kháng:
  Trở kháng vào:
  Trở kháng ra:
Tham số dẫn nạp:
  Hố dẫn: